Virrankulutusmittauksia 25.6.1989 E.A.Sarlin/ Field Oy
tyyppi:		XC68HC11F1FN
maski:		B77M 
tehdas:		QELQ 
valmviikko:	8912
testausjannite	5.4V DC
lampotila (Ta)	26 C
ISCLuuppi =>KUN koneessa pyorii 5 byten luuppi EEPROMmista
Iboostrap =>kun kone on Special Bootstrap modessa odottamassa breikkia
kide	Bussi	ISCLuuppi	Iboostrap
2MHz    0.5MHz   3.24mA         3.06mA	
4MHz    1MHz     6.29mA         4.45mA	
8MHz    2MHz    11.52mA	        7.74mA	
*16MHz  4MHz    18.46mA	        13.90mA	
* XC-tyyppien Spesifikaatio ei salli tata nopeutta koko -40/+85C 
lampotilaalueella, mutta hyvin se kuitenkin tuntuu pelaavan huoneenlammossa.
Testit tehty kirjoittamalla PCBUG11'lla koodia EEPROMmiin osoitteisiin
$FE00..FFFF Seuraavasti:
RAMLOPPU	EQU $3ff
EEALKU		EQU	$FE00
RESETVEKTORI	EQU	$FFFE 
TESTI		LDS #RAMLOPPU	RAMMIN LOPPU PINOLLE
LUUPPI		LDAA #64	KERTOLASKULLE ARVOT			
		LDAB #48	mitka, ei vaikuta asiaan
		MUL		kertolasku rassannee kunnolla
		BRA LUUPPI	tehdaan ikuisesti
		ORG RESETVEKTORI 
		FDB TESTI